Jak dobrze użytkować beczkę kąpielowa ?

Pierwsze kroki po zakupie

Beczka jest nie malowana i nie bejcowana  więc należy

-zabezpieczyć spód beczki , najlepiej substancją smoło-pochodną , jest tego wiele na rynku , dobrze żeby była rzadka to lepiej nam wsiąknie w dno i głębiej zabezpieczy dno.

( w środku niczym nie malujemy !!!! )

- z zewnątrz najlepiej na początek jest pomalować olejem do drewna , potem do wyboru albo drewno- chron albo lakierobejca  .

Pierwsze nalanie wody

- Podczas pierwszego nalania wody beczka doszczelnia się i drewno pęcznieje , dlatego należy po paru godzinach od nalania poluźnić nakrętki w obejmach beczki o ok. 2 pełne obroty

– bardzo ważne jest aby nie rozpalać w piecu podczas gdy piec nie jest jeszcze całkowicie zalany wodą ( przebarwi się stal na ciemny kolor ) identyczna sytuacja jest wtedy gdy spuścimy wodę z beczki a piec nie będzie do końca wygaszony może nawet dojść do przepalenia beczki .

Rozpalanie pieca

- układamy podpałkę jak najbliżej kominowej  części pieca (aby wywołać „cug” )

Nie nakładamy od razu pełnego wsadu , poczekajmy aż dobrze zapali się podpałka

Piec ładujemy do ok. ½- 2/3 wysokości lepiej żeby ogień był na dole niż na górze zaraz pod przykrywą , zbyt mało wody w beczce oraz piec palący się na całej powierzchni może uszkodzić beczkę .

- czyszczenie pieca polega na wybieraniu popiołu ( zwykłą  szufelkę  delikatnie podgiąć , co ułatwi nam wyciąganie popiołu) , duże pokłady popiołu obniżają nam, sprawność grzewczą pieca  .

-czyścimy również kanały w piecu ( najlepiej szczotką drucianą ) częstość tego zabiegu uzależniona jest od tego czym palimy .

Utrzymanie czystości wody

Graca  woda w połączeniu z resztkami organicznymi ( naskórek , pyłki drewna ) doprowadza do rozwoju bakterii i grzybów .

Do domowego użytku wystarczy delikatne chlorowanie ( tabletki do basenów które uwalniają chlor )

Ta metoda nie jest do końca skuteczna przy częstym korzystaniu z beczki np. w pensjonatach.

Polecam zastaw chemii basenowej z chlorem szokującym , a potem dbamy o wodę identycznie jak w basenie ( Ph. itp. )

Polecam kupno filtra do basenu najlepiej piaskowego który najszybciej oczyści nam wodę , po filtrze dodać preparat do flokacji ( płyn ) który zwiąże nam najdrobniejsze frakcje , po takim zabiegu mamy znowu krystaliczną wodę .

Ustawienie beczki w ogrodzie

Beczkę ustawiamy na legarach które od razu zabezpieczamy ,proponuje legary co 40-60 cm . Z beczki spuszczamy wodę jak z wanny więc robimy delikatny stadek w stronę wypustu wody może być 1-2 cm na całej długości legarów .

Bardzo ważne !!!!

Żeby utrzymać szczelność beczki musi być w niej cały czas woda, tak jak w normalnym użytkowaniu ,

Zimą wystarczy 2-3 cm zalec dno beczki , nie zostawiajmy pełnej beczki na zimę bo lód ją rozsadzi .